## Slide 1: 第20章 组合逻辑电路
20.3 脉冲信号
20.4 晶体管的开关作用
20.5 分立元件门电路
20.7 MOS门电路
20.6 TTL门电路
20.2 逻辑代数
20.1 数字电路基础

## Slide 2
1. 掌握基本门电路的逻辑功能、逻辑符号、真值表和逻辑表达式。了解 TTL门电路、CMOS门电路的特点。
3. 会分析和设计简单的组合逻辑电路。
理解加法器、编码器、译码器等常用组合逻辑
电路的工作原理和功能。
5. 学会数字集成电路的使用方法。
本章要求：
2. 会用逻辑代数的基本运算法则化简逻辑函数。
第20章 组合逻辑电路

## Slide 3
20.1 数字电路基础
数字电子技术则是一门研究数字信号的产生、整形、编码、运算、记忆、计数、存储、分配、测量和传输的科学技术，简单的说是用数字信号去实现运算、控制和测量的科学。在数字电子技术中，能实现上述功能的电路称为“数字电路”。

## Slide 4
20.1 数字电路基础
有一种物理量，它们在时间上和数量上是不连续的，它们的数量大小和每次的增减变化都是某一个最小单位的整数倍，而小于这个最小单位的数值是没有物理意义的。这一类物理量称为数字量，表示数字量的电信号称为数字信号。
数字信号由0和1两种数值组成。
数字信号可以进行两种运算，即算术运算和逻辑运算。
数字信号0和1表示的是数量的大小，则它们进行的是算术运算。
表示的是两种不同的状态，则它们进行的是逻辑运算。
1
1
1
1
0
0
0

## Slide 5
20.1 数字电路基础
数字电路的优点：
(1) 便于高度的集成化；
(2) 工作准确可靠，抗干扰能力强；
(3) 数字信息便于长期保存；
(4) 数字集成电路产品系列多、通用性强
且成本低；
(5) 保密性好；
(6) 可同时进行数值计算和逻辑运算；

## Slide 6
20.1 数字电路基础
数字电路分类：
(1) 根据电路结构不同，可分为分立元件 电路和集成电路两大类；
(2) 根据集成的密度不同，可分为大、中、小、超大规模集成电路；
(3) 根据半导体导电类型的不同，可分为双极型电路和单极型电路；
(4) 根据电路特点不同：组合逻辑电路和时序逻辑电路。

## Slide 7
20.2 逻辑代数
逻辑代数（又称布尔代数），它是分析设计逻辑电路的数学工具。虽然它和普通代数一样也用字母表示变量，但变量的取值只有“0”，“1”两种，分别称为逻辑“0”和逻辑“1”。这里“0”和“1”并不表示数量的大小，而是表示两种相互对立的逻辑状态。
逻辑代数所表示的是逻辑关系，而不是数量关系。这是它与普通代数的本质区别。

## Slide 8: 20.2.1 基本逻辑运算
1、与逻辑运算
与逻辑的定义：仅当决定事
件Y发生的所有条件（A，
B，C，…）均满足时，事件
Y才能发生。表达式为：
Ｙ＝ＡＢ…
真值表
A
B
E
电路图
1
0
B
Y
A
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1

## Slide 9: 20.2.1 基本逻辑运算
2、或逻辑运算
或逻辑的定义：当决定事件
Y发生的各种条件（A，B，
C，…)中，只要有一个或多
个条件具备，事件Y就发生。
表达式为：
Ｙ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋…
真值表
A
B
E
电路图
1
0
B
Y
A
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1

## Slide 10: 20.2.1 基本逻辑运算
3、非运算
非逻辑指的是逻辑的否定。
当决定事件Y发生的条件（A）
满足时，事件不发生；条件
（A）不满足，事件反而发生。
表达式为：
Ｙ＝Ａ
真值表
A
E
电路图
R
Y
A
Y
0
1
1
0

## Slide 11: 20.2.2 复合逻辑运算
(1) 与非逻辑运算：它是将逻辑变量先进行与运算再进行非运算。表达式为：
F=AB
(2)或非逻辑运算：它是将逻辑变量先进行或运算再
进行非运算。其表达式为：
F=A+B
(3)与或非逻辑运算：它是将逻辑变量先进行与运算
后进行或运算再进行非运算。其表达式为：
F=AB+CD

## Slide 12: 20.2.2 复合逻辑运算
(4) 同或运算：如果当两个逻辑变量A和B相同时，
逻辑函数F等于1，否则F等于0。
(5) 异或运算：如果当两个逻辑变量A和B相异时，
逻辑函数F等于1，否则F等于0。
F=AʘB=AB+AB
－－

## Slide 13
1. 常量与变量的关系
20.2.3 逻辑代数基本定律
2. 逻辑代数的基本运算法则
自等律
0-1律
重叠律
还原律
互补律
交换律

## Slide 14
2. 逻辑代数的基本运算法则
普通代数
不适用！
证:
结合律
分配律
A+1=1
A A=A
.

## Slide 15
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
反演律(摩根定律)
列状态表证明：
A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

## Slide 16
16
例如，已知等式 ，用函数Y=AC代替等式中的A，根据代入规则，等式仍然成立，即有：
（1）代入规则：任何一个含有变量A的等式，如果将所有出现A的位置都用同一个逻辑函数代替，则等式仍然成立。这个规则称为代入规则。
20.2.4 逻辑代数基本运算规则

## Slide 17
（2）反演规则：对于任何一个逻辑表达式Y，如果将表达式中的所有“·”换成“＋”，“＋”换成“·”，“0”换成“1”，“1”换成“0”，原变量换成反变量，反变量换成原变量，那么所得到的表达式就是函数Y的反函数Y（或称反函数）。这个规则称为反演规则。例如：
20.2.4 逻辑代数基本运算规则

## Slide 18
18
（3）对偶规则：对于任何一个逻辑表达式Y，如果将表达式中的所有“·”换成“＋”，“＋”换成“·”，“0”换成“1”，“1”换成“0”，而变量保持不变，则可得到的一个新的函数表达式Y＇，Y＇称为函Y的对偶函数。这个规则称为对偶规则。例如：
对偶规则的意义在于：如果两个函数相等，则它们的对偶函数也相等。利用对偶规则,可以使要证明及要记忆的公式数目减少一半。例如：
20.2.4 逻辑代数基本运算规则

## Slide 19
20.2.5 逻辑函数的表示方法
表示方法
逻辑式
真值表
逻辑图
卡诺图
下面举例说明这四种表示方法。
例：有一T形走廊，在相会处有一路灯，在进入走廊的A、B、C三地各有控制开关，都能独立进行控制。任意闭合一个开关，灯亮；任意闭合两个开关，灯灭；三个开关同时闭合，灯亮。设A、B、C代表三个开关（输入变量）；Y代表灯（输出变量）。

## Slide 20
1. 列逻辑状态表
设：开关闭合其状态为“1”，断开为“0”
灯亮状态为“1”，灯灭为“0”
用输入、输出变量的逻辑状态（“1”或“0”）以表格形式来表示逻辑函数。
三输入变量有八种组合状态
n输入变量有2n种组合状态
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 21
2. 逻辑式
取 Y=“1”( 或Y=“0” ) 列逻辑式
取 Y = “1”
用“与”“或”“非”等运算来表达逻辑函数的表达式。
(1)由逻辑状态表写出逻辑式
对应于Y=1，若输入变量为“1”，则取输入变量本身(如 A )；若输入变量为“0”则取其反变量(如 A )。
一种组合中，输入变量之间是“与”关系，
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 22
各组合之间
是“或”关系
2. 逻辑式
反之，也可由逻辑式列出真值表。
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 23
3. 逻辑图
Y
C
B
A
&
&
&
&
&
&
&
>1
C
B
A

## Slide 24
4. 卡诺图
24
卡诺图：是由表示变量的所有可能取值组合的小方格所构成的图形。
逻辑函数卡诺图的填写方法：在那些使函数值为1的变量取值组合所对应的小方格内填入1，其余的方格内填入0，便得到该函数的卡诺图。
卡诺图是真值表的另外一种画法，既保留了真值特性，又便于逻辑运算。

## Slide 25
25
1、由真值表到逻辑图的转换
真值表
逻辑表达式或卡诺图
1
1
最简与或表达式
化简
2
或
2
20.2.6逻辑函数表示方法之间的转换

## Slide 26
&
画逻辑图
3
&
&
≥1
ABC
A
最简与或表达式
&
C
B
B
A
A
C
AB
AC
Y
A
C
B
B
A
A
C
Y
&
&
&
ABC
AB
AC
若用与非门实现，将最简与或表达式变换乘最简与非-与非表达式
3

## Slide 27
2、由逻辑图到真值表的转换
27
逻辑图
逻辑表达式
1
1
最简与或表达式
化简
2
&
A
≥1
C
B
B
A
A
C
Y
≥1
≥1
2
从输入到输出逐级写出

## Slide 28
最简与或表达式
3
真值表
3

## Slide 29: 20.2.7 逻辑函数的化简
由逻辑状态表直接写出的逻辑式及由此画出的逻辑图，一般比较复杂；若经过简化，则可使用较少的逻辑门实现同样的逻辑功能。从而可节省器件，降低成本，提高电路工作的可靠性。
利用逻辑代数变换，可用不同的门电路实现相同的逻辑功能。
化简方法
公式法
卡诺图法

## Slide 30: 20.2.7.1 公式化简法
公式化简法就是利用逻辑代数的定理公式进行化简。简化的原则以项数最少，每一项所含的变量数最少为最佳。
合并项法
可将两项合并为一项，并消去B和
这一对互补因子。A和B可以是任何复杂的逻辑式。
利用公式
1、与—或式的简化
例：利用合并项法化简下列逻辑函数
ʘ
解

## Slide 31
吸收法
利用A+AB=A吸收多余因子，A和B均可为任意复杂的逻辑函数。
例:利用吸收法化简逻辑函数
解

## Slide 32
削去法
利用公式
削去多余的变量；
削去多余项。
利用公式
例:利用削去法化简下列逻辑函数
解

## Slide 33
添项法
利用公式
进行添项。利用所添的项与其他项进行合并达到简化目的。

## Slide 34
2、或—与式的简化
或—与式的简化可采用直接公式简化法或两次对偶简化法。
例:化简逻辑函数
解一 直接公式简化法
[削去]
解二 两次对偶简化法
[吸收]
[削去]
[吸收]

## Slide 35
20.2.7.1.应用卡诺图化简
卡诺图:是与变量的最小项对应的按一定规则排列的方格图，每一小方格填入一个最小项。
（1）最小项： 对于n输入变量有2n种组合, 其相应的乘积项也有2n个，则每一个乘积项就称为一个最小项。其特点是每个输入变量均在其中以原变量和反变量形式出现一次，且仅一次。
如：三个变量，有8种组合，最小项就是8个，卡诺图也相应有8个小方格。
在卡诺图的行和列分别标出变量及其状态。

## Slide 36
(2) 卡诺图
B
A
0
1
0
1
二变量
BC
A
00
1
0
01
11
10
三变量
二进制数对
应的十进制
数编号
AB
00
01
11
10
CD
00
01
11
10
四变量
任意两
个相邻
最小项
之间只
有一个
变量改变

## Slide 37
(2)卡诺图
(a)根据真值表画出卡诺图
如:
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
将输出变量为“1”的填入对应的小方格,为“0”的可不填。
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 38
(2)卡诺图
(b)根据逻辑式画出卡诺图
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
将逻辑式中的最小项分别用“1”填入对应的小方格。如果逻辑式中最小项不全，可不填。
如:
注意：如果逻辑式不是由最小项构成，一般应先化为最小项，或按例7方法填写。

## Slide 39
[例] 试用卡诺图表示逻辑函数
解：第一步，展开为最小项标准型
第二步，用卡诺图表示
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 |  |  | 
01 | 1 |  |  | 1
11 |  |  | 1 | 
10 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 40
(3)应用卡诺图化简逻辑函数
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
例
解： 画出卡诺图
规则一：
(a)将取值为“1”的相邻小方格圈成圈。
步骤
1.卡诺图
2.合并最小项
3.写出最简“与或”逻辑式
(b)所圈取值为“1”的相邻小方格的个数应为2n (n=0,1,2…)。
(c)为了使函数最简，圈要尽可能大。

## Slide 41
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
(d)一个圈代表一个与项，由圈中取值未发生变化的变量构成，如果变量取值为1则取原变量，取值为0则取反变量。

## Slide 42
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
规则二：为了使函数得到最佳简化，圈过的1格可重复被圈，即合并圈可以部分重叠。
规则三：若一个合并圈中所含的“1”格均被其他合并圈圈过则这个合并圈是多余的，必须消除。
三个圈最小项分别为：
写出简化逻辑式

## Slide 43
(3)应用卡诺图化简逻辑函数
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
解：
三个圈最小项分别为：
合并最小项
写出简化逻辑式
卡诺图化简法：保留一个圈内最小项的相同变量，而消去相反变量。

## Slide 44
00
A
BC
1
0
01
11
10
1
1
1
1
解：
写出简化逻辑式
多余
AB
00
01
11
10
CD
00
01
11
10
1
1
1
1
相邻
例6. 应用卡诺图化简逻辑函数
(1)
(2)

## Slide 45
解：
写出简化逻辑式
AB
00
01
11
10
CD
00
01
11
10
1
例7. 应用卡诺图化简逻辑函数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
含A均填“1”
注意：
1.圈的个数应最少
2.每个“圈”要最大
3.每个“圈”至少要包含一个未被圈过的最小项。

## Slide 46: 20.3 脉冲信号
模拟信号：随时间连续变化的信号
模拟信号
数字信号
电子电路中的信号
1. 模拟信号
正弦波信号
t
三角波信号
t

## Slide 47
处理模拟信号的电路称为模拟电路。如整流电路、放大电路等，注重研究的是输入和输出信号间的大小及相位关系。
在模拟电路中，晶体管三极管通常工作在放大区。
2. 脉冲信号
是一种跃变信号，并且持续时间短暂。
尖顶波
t
矩形波
t

## Slide 48
处理数字信号的电路称为数字电路，它注重研究的是输入、输出信号之间的逻辑关系。
在数字电路中，晶体管一般工作在截止区和饱和区，起开关的作用。
脉冲信号
正脉冲：脉冲跃变后的值比初始值高
负脉冲：脉冲跃变后的值比初始值低
如：
0
+3V
0
-3V
正脉冲
0
+3V
0
-3V
负脉冲

## Slide 49
脉冲幅度 A
脉冲上升沿 tr
脉冲周期 T
脉冲下降沿 tf
脉冲宽度 tp
脉冲信号的部分参数：
A
0.9A
0.5A
0.1A
tp
tr
tf
T
实际的矩形波

## Slide 50: 20.4 晶体管的开关作用
R
1. 二极管的开关特性
导通
截止
相当于
开关断开
相当于
开关闭合
S
3V
0V
S
R
R
D
3V
0V

## Slide 51
2. 三极管的开关特性
饱和
截止
3V
0V
uO  0
相当于
开关断开
相当于
开关闭合
uO  UCC
+UCC
ui
RB
RC
uO
T
uO
+UCC
RC
E
C
uO
+UCC
RC
E
C
3V
0V

## Slide 52
由电子电路实现逻辑运算时，它的输入和输出信号都是用电位（或称电平）的高低表示的。高电平和低电平都不是一个固定的数值，而是有一定的变化范围。
20.5 分立元件逻辑门电路
门电路是用以实现逻辑关系的电子电路，与前面所讲过的基本逻辑关系相对应。
门电路主要有：与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等。
20.5.1 门电路的概念

## Slide 53
电平的高低一般用“1”和“0”两种状态区别，若规定高电平为“1”，低电平为“0”则称为正逻辑。反之则称为负逻辑。若无特殊说明，均采用正逻辑。
1
0
0V
UCC
高电平
低电平

## Slide 54
20.5.2 二极管“与” 门电路
1. 电路
2. 工作原理
输入A、B、C全为高电平“1”，输出 Y 为“1”。
输入A、B、C不全为“1”，输出 Y 为“0”。
0V
0V
0V
0V
0V
3V
+U
12V
R
DA
DC
A
B
Y
DB
C
3V
3V
3V
0V
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
A
B
Y
C
“与” 门逻辑状态表
0V
3V

## Slide 55
20.5.2 二极管“与” 门电路
3. 逻辑关系：
“与”逻辑
即：有“0”出“0”，
全“1”出“1”
Y=A B C
逻辑表达式：
逻辑符号：
&
A
B
Y
C
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
A
B
Y
C
“与” 门逻辑状态表

## Slide 56
20.5.3 二极管“或” 门电路
1. 电路
0V
0V
0V
0V
0V
3V
3V
3V
3V
0V
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
A
B
Y
C
“或” 门逻辑状态表
3V
3V
-U
12V
R
DA
DC
A
B
Y
DB
C
2. 工作原理
输入A、B、C全为低电平“0”，输出 Y 为“0”。
输入A、B、C有一个为“1”，输出 Y 为“1”。

## Slide 57
20.5.3 二极管“或” 门电路
3. 逻辑关系：
“或”逻辑
即：有“1”出“1”，
全“0”出“0”
Y=A+B+C
逻辑表达式：
逻辑符号：
A
B
Y
C
> 1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
A
B
Y
C
“或” 门逻辑状态表

## Slide 58: 20.5.4 三极管“非” 门电路
+UCC
-UBB
A
RK
RB
RC
Y
T
1
0
截止
饱和
逻辑表达式：Y=A
“0”
1
0
“1”
1. 电路
“0”
“1”
A
Y
“非” 门逻辑状态表
逻辑符号
1
A
Y

## Slide 59
“与非” 门电路
有“0”出“1”，全“1”出“0”
“与”门
&
A
B
C
Y
&
A
B
C
“与非”门
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
A
B
Y
C
“与非” 门逻辑状态表
Y=A B C
逻辑表达式：
1
Y
“非”门

## Slide 60
“或非” 门电路
有“1”出“0”，全“0”出“1”
1
Y
“非”门
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
A
B
Y
C
“或非” 门逻辑状态表
“或”门
A
B
C
> 1
“或非”门
Y
A
B
C
> 1
Y=A+B+C
逻辑表达式：

## Slide 61
例：根据输入波形画出输出波形
A
B
Y1
有“1”出“1”，全“0”出“0”
&
A
B
Y1
> 1
A
B
Y2
Y2

## Slide 62: 20.6 TTL门电路
(三极管—三极管逻辑门电路)
TTL门电路是双极型集成电路，与分立元件相比，具有速度快、可靠性高和微型化等优点，目前分立元件电路已被集成电路替代。下面介绍集成 “与非”门电路的工作原理、特性和参数。

## Slide 63
输入级
中间级
输出级
20.6.1 TTL“与非”门电路
1. 电路
T5
Y
R3
R5
A
B
C
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
E2
E3
E1
B
等效电路
C
多发射极三极管

## Slide 64
T5
Y
R3
R5
A
B
C
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
“1”
(3.6V)
(1) 输入全为高电平“1”(3.6V)时
2. 工作原理
4.3V
T2、T5饱和导通
钳位2.1V
E结反偏
截止
“0”
(0.3V)
负载电流（灌电流）
输入全高“1”,输出为低“0”
1V

## Slide 65
T5
Y
R3
R5
A
B
C
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
2. 工作原理
1V
T2、T5截止
负载电流（拉电流）
(2) 输入端有任一低电平“0”(0.3V)
(0.3V)
“1”
“0”
输入有低“0”输出为高“1”
流过 E结的电流为正向电流
VY 5-0.7-0.7
=3.6V
5V

## Slide 66
有“0”出“1”
全“1”出“0”
“与非”逻辑关系
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
A
B
Y
C
“与非” 门逻辑状态表
Y=A B C
逻辑表达式：
Y
&
A
B
C
“与非”门

## Slide 67
(1) 电压传输特性：
输出电压 UO与输入电压 Ui的关系。
C
D
E
3. TTL“与非”门特性及参数
电压传输特性
测试电路
0
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V
UO/V
&
+5V
Ui
Uo
V
V
A
B

## Slide 68
A
B
C
D
E
(2)TTL“与非”门的参数
电压传输特性
典型值3.6V，
2.4V为合格
典型值0.3V，
0.4V为合格
输出高电平电压UOH
输出低电平电压UOL
输出高电平电压UOH和输出低电平电压UOL
UO/V
0
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V

## Slide 69
A
B
D
E
低电平噪声容限电压UNL—保证输出高电平电压不低于额定值90%的条件下所允许叠加在输入低电平电压上的最大噪声（或干扰）电压。
UNL=UOFF –UIL
允许叠加干扰
定量说明门电路抗干扰能力
UOFF
UOFF是保证输出为额定高电平的90%时所对应的最大输入低电平电压。
0.9UOH
输入
低电平
电压UIL
0
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V
UO/V

## Slide 70
输入
高电平
电压UIH
A
B
高电平噪声容限电压UNH—保证输出低电平电压的条件下所允许叠加在输入高 电平电压上的最大噪声（或干扰）电压。
UNH=UIH–UON
允许叠加干扰
定量说明门电路抗干扰能力
UON
UON是保证输出为额定低电平时所对应的最小输入高电平电压。
D
E
0
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V
UO/V

## Slide 71
指一个“与非”门能带同类门的最大数目，它表示带负载的能力。对于TTL“与非”门 NO  8。
输入高电平电流 IIH和输入低电平电流 IIL
当某一输入端接高电平，其余输入端接低电 平时，流入该输入端的电流，称为高电平输入电流 IIH（A）。
当某一输入端接低电平，其余输入端接高电平时，流出该输入端的电流，称为低电平输入电流 IIL（mA）。
扇出系数NO

## Slide 72
1
0
当某一输入端接低电平，其余输入端接高电平时，流出该输入端的电流，称为低电平输入电流 IIL （mA）。
若要保证输出为高电平，则对电阻值有限制
R IIL< UNL
&
&
Y
1
1
R

## Slide 73
平均传输延迟时间 tpd
50%
50%
tpd1
tpd2
TTL的 tpd 约在 10ns ~ 40ns，此值愈小愈好。
输入波形ui
输出波形uO

## Slide 74
20.6.2 三态输出“与非”门
当控制端为高电平“1”时，实现正常的“与非”逻辑关系
Y=A•B
“1”
1. 电路
截止
控制端
D
E
T5
Y
R3
R5
A
B
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1

## Slide 75
20.6.2 三态输出“与非”门
“0”
控制端
D
E
T5
Y
R3
R5
A
B
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
1. 电路
导通
1V
1V
截止
截止
当控制端为低电平“0”时，输出 Y处于开路状态，也称为高阻状态。

## Slide 76
&
Y
E
B
A
逻辑符号
  0 高阻
0 0 1 1
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 0
表示任意态
20.6.2 三态输出“与非”门
三态输出“与非”状态表
A
B
E
Y
输出高阻
功能表

## Slide 77
三态门应用：
可实现用一条总线分时传送几个不同的数据或控制信号。
“1”
“0”
“0”
如图所示：
总线
&
A1
B1
E1
&
A2
B2
E2
&
A3
B3
E3
A1 B1

## Slide 78
1. 电路
有源负载
&
Y
C
B
A
逻辑符号
T5
Y
R3
A
B
C
R2
R1
T2
+5V
T1
RL
U
20.6.3 集电极开路“与非”门电路(OC门)

## Slide 79
OC门的特点：
1.输出端可直接驱动负载
如：
Y
&
C
B
A
KA
+24V
KA
~220
2.几个输出端可直接相联
&
A1
B1
C1
Y1
&
A2
B2
C2
Y2
&
A3
B3
C3
Y3
U
RL
Y
“1”
“0”
“0”
“0”
“0”

## Slide 80
OC门的特点：
1.输出端可直接驱动负载
如：
Y
&
C
B
A
KA
+24V
KA
~220
2.几个输出端可直接相联
&
A1
B1
C1
Y1
&
A2
B2
C2
Y2
&
A3
B3
C3
Y3
U
RL
Y
“1”
“0”
“0”
“1”
“线与”功能
0

## Slide 81
20.7 MOS门电路
20.7.1 NMOS门电路
1. NMOS“非”门电路
gm1>>gm2
T1的导通电阻<< T2的导通电阻
“1”
导通
“0”
“0”
“1”
截止
即：T1的导通管压降<< T2的导通管压降
+UDD
A
Y
T1
T2
负载管
驱动管
始终导通

## Slide 82
2. NMOS“与非”门电路
“1”
“0”
有“0”
全“1”
3. NMOS“或非”门电路
有“1”
“0”
全“0”
“1”
Y=A B
Y=A+B
负载管
+UDD
B
Y
T2
T3
A
T1
Y
+UDD
T3
A
T1
B
T2
负载管

## Slide 83
20.7.2 CMOS门电路
1.CMOS“非”门电路
D
S
G
S
D
G
+UDD
A
Y
T1
T2
PMOS管
NMOS管
CMOS 管
负载管
驱动管
(互补对称管)
A=“1”时，T1导通， T2截止，Y=“0”
A=“0”时，T1截止， T2导通，Y=“1”
Y= A

## Slide 84
2.CMOS传输门电路
UDD
ui
T1
T2
C
C
uO
控制极
控制极
（1）电路
（2）工作原理
设：
10V
0V
可见ui在0~10V连续变化时，至少有一个管子导通，传输门打开，（相当于开关接通） ui可传输到输出端，即uO= ui，所以COMS传输门可以传输模拟信号，也称为模拟开关。
（0~7V）
导通
（3~10V）
导通

## Slide 85
2.CMOS传输门电路
UDD
ui
T1
T2
C
C
uO
控制极
控制极
0V
10V
可见ui在0~10V连续变化时，两管子均截止，传输门关断，（相当于开关断开） ui不能传输到输出端。
（0~10V）
截止
截止
结论：
C=“1”(C=“0”)时传输门开通。
C=“0”(C=“1”)时传输门关断。
（2）工作原理
设：

## Slide 86
2.CMOS传输门电路
TG
ui
uO
C
C
逻辑符号
开关电路
TG
ui
ui
C
C
1
“1”
开通
TG
ui
ui
C
C
1
“0”
关断

## Slide 87
CMOS电路优点
(1) 静态功耗低（每门只有0.01mW, TTL每门10mW)
(2) 抗干扰能力强
(3) 扇出系数大
(4) 允许电源电压范围宽 ( 3 ~ 18V )
TTL电路优点
(1) 速度快
(2) 抗干扰能力强
(3) 带负载能力强